ФОТОДИОД  ФД-141К

#        кремниевый четырехэлементный радиально-секторный p-i-n фотодиод;

#        герметичное исполнение, высокая механическая прочность;

#        металлостеклянный корпус с плоским входным стеклянным окном;

#        применение: датчик импульсного ближнего инфракрасного излучения.

# ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра (характеристики), единица измерения | Типичное значение |
| --- | --- |
| Площадь фоточувствительного элемента (ФЧЭ), мм2 | 37,0 |
| Диаметр фоточувствительной зоны (зоны ФЧЭ), мм | 14,0 |
| Количество ФЧЭ, шт. | 4 |
| Межэлементный (между ФЧЭ) зазор, мм | 0,2 |
| Режим работы - фотодиодный. Напряжение смещения Uсм, В | 120,0 |
| Темновой ток каждого ФЧЭ при Uсм=120 В, мкА, не более | 7,0 |
| Темновой ток охранного кольца при Uсм=120 В, мкА, не более | 100,0 |
| Область спектральной чувствительности, мкм | 0,4-1,1 |
| Токовая монохроматическая чувствительность каждого ФЧЭ (λ=1,06 мкм) при Uсм=120 В, А/Вт, не менее | 0,2 |
| Емкость каждого ФЧЭ при Uсм=120 В, пФ, не более | 15,0 |

# Text boxes

( 28

7,2

17,2 max

( 31 max